## Slide 1: Routingverfahren und Protokolle
Vorlesung Kommunikationssysteme
Wintersemester 2025/26
Christoph Lindemann

## Slide 2: Zeitplan
2
Nr. | Datum | Thema
01 | 17.10.25 | Organisation, Internet Trends und Grundlagen von Android
02 | 24.10.25 | Protokolldesign und das Internet
- | 31.10.25 | Keine Vorlesung
03 | 07.11.25 | Anwendungen und Netzwerkprogrammierung
04 | 14.11.25 | LAN und Medienzugriff
05 | 21.11.25 | Ethernet und drahtlose Netze
06 | 28.11.25 | LAN Komponenten und WAN Technologien
07 | 05.12.25 | Routingverfahren und Protokolle
08 | 12.12.25 | Internetworking und Adressierung mit IP
09 | 19.12.25 | IP Datagramme
10 | 09.01.26 | Zusätzliche Protokolle und Technologien
11 | 16.01.26 | User Datagram Protocol und Transmission Control Protocol
12 | 23.01.26 | TCP Überlastkontrolle / Internet Routing und Routingprotokolle
13 | 30.01.26 | TCP für Hochgeschwindigkeitsnetze
14 | 06.02.26 | Review der Vorlesung

## Slide 3: Überblick
Ziele:
Vertiefen des Verständnisses für Routingverfahren und Protokolle
Themen:
Dienste der Internetschicht
Virtuelle Leitungen
Routing und Weiterleitung
Link State Verfahren
Distanzvektor Verfahren

## Slide 4: Dienste der Internetschicht

## Slide 5: Aufgaben der Internetschicht
Pakettransport vom sendenden Host zum empfangenden Host
Protokolle der Internetschicht sind auf allen Routern und Hosts vorhanden
3 wichtige Aufgaben:
Pfadbestimmung: Bestimmung des Pfades von der Quelle zum Ziel: Routing Algorithmen
Forwarding: Pakete innerhalb des Routers vom Eingang zum Ausgang bewegen
Pfadaufbau: Manche Netz-architekturen erfordern einen expliziten Verbindungsaufbau vor der Datenübertragung
Anwendung
Transport
Netzwerk
Sicherung
Bitübertragung
Anwendung
Transport
Netzwerk
Sicherung
Bitübertragung
Netzwerk
Sicherung
Bitübertragung
Netzwerk
Sicherung
Bitübertragung
Netzwerk
Sicherung
Bitübertragung
Netzwerk
Sicherung
Bitübertragung
Netzwerk
Sicherung
Bitübertragung
Netzwerk
Sicherung
Bitübertragung
Netzwerk
Sicherung
Bitübertragung
Netzwerk
Sicherung
Bitübertragung
Netzwerk
Sicherung
Bitübertragung
Netzwerk
Sicherung
Bitübertragung
Netzwerk
Sicherung
Bitübertragung

## Slide 6
Routing und Forwarding
Routing Algorithmus bestimmt
Ende-zu-Ende Pfad durch Netzwerk
Forwarding Tabelle bestimmt
lokales Forwarding an Router
Routing Tabelle
Header-Wert
Ausgangsleitung
0100 | 3
0101 | 2
0111 | 2
1001 | 1
Lokale Forwarding-Tabelle

## Slide 7: Dienstmodelle
F: Welches Dienstmodell ist für den “Kanal”, der Paket vom Sender zum Empfänger transportiert, geeignet?
Beispiele für Dienstmodelle für Datagramme (Pakete):
Garantierte Zustellung
Garantierte Zustellung in weniger als 40 ms Verzögerung
Beispiele für Dienstmodelle für einen Paketfluss:
Korrekte Reihenfolge der Zustellung der Datagramme
Garantierte minimale Bandbreite für den Fluss
Beibehaltung der Zeit-intervalle zwischen den Datagrammen

## Slide 8: Dienstmodelle auf Internetschicht:
Netz
Architektur
Internet
ATM
ATM
ATM
ATM
Dienst-
modell
best effort
CBR
VBR
ABR
UBR
Bandbr.
nein
constant
rate
guaranteed
rate
guaranteed
minimum
keine
Verlust
ja
ja
ja
nein
nein
Ordnung
nein
ja
ja
ja
ja
Timing
nein
ja
ja
nein
nein
Informationen
zur Netzlast
Verzögerung
Paketverlust
Keine Überlast
möglich
Keine Überlast
möglich
ja
nein
Garantien ?

## Slide 9: Virtuelle Leitungen

## Slide 10: Virtuelle Leitungen (VCs)
Expliziter Verbindungsaufbau vor Datenübertragung notwendig
Jedes Paket trägt VC Kennung (Nicht die ID des Ziels)
Jeder Router auf dem Pfad kennt die laufenden Verbindungen
  Bei Verbindung auf Transportschicht: Nur die Endsysteme involviert
Link und Router Resourcen (Bandbreite, Puffer) können auf Basis der VCs zugewiesen werden -> Leitungsähnlich
“Pfad zwische Quelle und Ziel verhält sich ähnlich wie eine Telefonleitung”
  Bezüglich Performance
  Bezüglich Netz-Verhalten entlang Pfad

## Slide 11: VC Implementierung
Eine VC besteht aus:
  Pfad von Quelle zum Ziel
  VC Nummern, eine Nummer für jeden Link auf dem Pfad
  Einträgen in den Forwarding Tabelle in den Routern auf dem Pfad
Zum VC zugehöriges Paket trägt VC Nummer (anstelle der Zieladresse)
VC Nummer kann bei jedem Link geändert werden.
  Neue VC Nummer erhalten aus der Forwarding Tabelle

## Slide 12: VC Weiterleitungstabelle
12
22
32
VC Nummer
Interface Nummer
1 12 2 22
2 63 1 18
3 7 2 17
1 97 3 87
… … … …
Forwarding Tabelle des Routers R1:
VC Router verwalten Statusinformationen der Verbindungen!
Eingehendes Interface
Eingehende VC
Ausgehende VC
Ausgehendes Interface

## Slide 13: VC: Signalisierungsprotokolle
Verwendet zur Verwaltung und zum Auf- und Abbau von VCs
ATM, frame-relay, X.25
Im heutigen Internet nicht mehr vorhanden

## Slide 14: Paketvermittelte Netze: das Netzmodell
Kein Verbindungsaufbau auf Internetschicht
Router: Kein Wissen über Ende-zu-Ende Verbindungen
  Konzept “Verbindung” auf Internetschicht unbekannt
Pakete werden anhand ihrer Zieladresse weitergeleitet
  Pakete zwischen Host A und B können über unterschiedliche Pfade geleitet werden

## Slide 15: Forwarding Tabelle (1)
Routing Tabelle
Lokale Forwarding-Tabelle
Zieladresse
Ausgangsleitung
Adressbereich 1 | 3
Adressbereich 2 | 2
Adressbereich 3 | 2
Adressbereich 4 | 1
4 Billionen IP Adressen
→ Anstelle individuelle Zieladressen ganze Adressbereiche auflisten (aggregierte Tabelleneinträge)
IP-Zieladresse im Header des ankommenden Pakets

## Slide 16: Forwarding Tabelle (2)
Zieladressbereich
11001000 00010111 00010000 00000000
bis
11001000 00010111 00010111 11111111
11001000 00010111 00011000 00000000
bis
11001000 00010111 00011000 11111111
11001000 00010111 00011001 00000000
bis
11001000 00010111 00011111 11111111
sonst
Link Interface
0
1
2
3
F: Was passiert wenn die Adressbereiche sich nicht so leicht aufteilen lassen?

## Slide 17: Longest Prefix Matching
Zieladressbereich
11001000 00010111 00010*** *********
11001000 00010111 00011000 *********
11001000 00010111 00011*** *********
sonst
DA: 11001000 00010111 00011000 10101010
Beispiele:
DA: 11001000 00010111 00010110 10100001
Welches Interface?
Welches Interface?
Nutze beim Suchen nach einem Eintrag in der Weiterleitungstabelle den längsten Adresspräfix der der Zieladresse entspricht.
Longest Prefix Matching
Link Interface
0
1
2
3

## Slide 18: Paketvermittelt oder VC-Basis?
Internet (Paket)
Datenaustausch zwischen Computern
  “elastischer” Dienst, keine strengen Forderungen bzgl. Timing ...
Viele verschiedende Leitungstypen
  Verschiedene Charakteristiken
  Einheitlicher Dienst schwierig
Leistungsfähige Endsysteme (Computer)
  Können sich anpassen und Fehlerbehandlung durchführen
  Netz einfach, Komplexe Endsysteme
ATM (VC)
Stammt aus Telefonwelt
Menschliches Gespräch:
  Exaktes Timing
  Anforderungen an Zuverlässigkeit
  Benötigt garantierten Dienst
“Einfache” Endsysteme
  Telefone
  Netz ist komplex

## Slide 19: Routing und Weiterleitung

## Slide 20
Routing Tabelle
Lokale Forwarding-Tabelle
Zieladresse
Ausgangsleitung
Adressen 1 | 3
Adressen 2 | 2
Adressen 3 | 2
Adressen 4 | 1
IP-Zieladresse im Header des ankommenden Pakets
Routing und Forwarding
Routing Algorithmus bestimmt
Ende-zu-Ende Pfad durch Netzwerk
Forwarding Tabelle bestimmt
lokales Forwarding an Router

## Slide 21: Netz als Graph
Graph:
Menge der Router:
Menge der Links mit Kosten:
Anmerkung:
Graphabstraktion ist auch in anderen Netzwerk Kontexten nützlich
z.B. P2P: Menge der Peers und Menge der TCP Verbindungen

## Slide 22: Routing
Graph dient als Abstraktion des Netzes für Routing Algorithmen:
Knoten = Router
Kanten = Leitungen (physische Netzverbindungen)
Kantenmarkierung = Kosten (z.B.: Verzögerung, Tarif, Auslastung)
Ziel: Einen “guten” Pfad
(Folge von Routern) von der Quelle zum Ziel finden
Routing Protokoll
“guter” Pfad:
  Typischerweise der Pfad mit den geringsten Kosten
  Andere Definitionen denkbar

## Slide 23: Routing Algorithmen: Klassifizierung
Globales oder lokales Wissen?
Global:
Router kennen die gesamte Netztopologie (Graph mit allen Kanten, Knoten, Markierung)
“link state” Algorithmen
Lokal:
Router kennt seine physischen Nachbarn und Übertragungskosten
Router tauschen Informationen über ihre Nachbarn aus
”Distance Vector” Algorithmen
Statisch oder dynamisch?
Statisch:
Routen ändern sich nur langsam über die Zeit
Dynamisch:
Routen ändern sich schneller
  Regelmäßiger Abgleich
  bei Änderung der Kosten einer Leitung

## Slide 24: Link State Verfahren

## Slide 25: Ein Link State Routing Algorithmus
Dijkstra Algorithmus
Netztopologie und Leitungskosten sind allen Knoten bekannt
  Wird durch “link state broadcast” erreicht
  Alle Knoten habe gleiche Informationen
Bestimmung der kostengünstigsten Pfade von einem Knoten A (“Quelle”) zu allen anderen Knoten
  Ergibt Routing-Tabelle für A
Iterativ: Nach k Iterationen sind die günstigsten Pfade bekannt
Notation:
Leitungskosten von Knoten i nach j. Unendlich, wenn keine direkte Verbindung
Für jede Quelle:
Aktuelle Kosten von der Quelle zum Ziel v
Nächster Knoten auf dem Weg von der Quelle zu v
Menge von Knoten, für die der kostengünstigste Pfad bekannt ist

## Slide 26: Dijkstra Algorithmus (Revisited)
1 Initialization:
2
3 for all nodes
4 if adjacent to
5 then
6 else
7
8 Loop
9 find w not in N such that is a minimum
10 add w to N
11 update for all v adjacent to w and not in N:
12
13 /* new cost to v is either old cost to v or known
14 shortest path cost to w plus cost from w to v */
15 until all nodes in N

## Slide 27: Dijkstra Algorithmus: Beispiel
Step
0
1
2
3
4
5
start N
u
ux
uxy
uxyv
uxyvw
uxyvwz
D(v),p(v)
2,u
2,u
2,u
D(w),p(w)
5,u
4,x
3,y
3,y
D(x),p(x)
1,u
D(y),p(y)
2,x
D(z),p(z)
4,y
4,y
4,y

## Slide 28: Dijkstra Algorithmus: Diskussion
Komplexität: n Iterationen
Pro Iteration: Alle Knoten w, die nicht in N sind prüfen
#Vergleiche: ??
Effizientere Implementierung möglich:
Oszillationen möglich:
Bsp.: Leitungskosten = Anzahl der beförderten Pakete
Start
… Erneut
Berechnen
… Erneut
Berechnen
… Erneut
Berechnen
Notes: #Vergleiche: das ist O(n^2)
#Vergleiche: 𝑛∙(𝑛+1)/2 das ist O(n^2)

## Slide 29: Distanzvektor Verfahren

## Slide 30: Distance Vector Routing (revisited)
Iterativ:
Läuft solange Knoten Informationen austauschen.
selbst-terminierend: Kein Stop-Signal von außen
Asynchron:
Knoten müssen sich nicht synchronisieren
Verteilt:
Knoten kommunizieren mit ihren direkten Nachbarn, keine zentrale Instanz
Datenstruktur Distanz-Tabelle
Pro Knoten
Eine Zeile pro mögliches Ziel
Spalte für jeden direkten Nachbarn
Bsp.: Auf Knoten X nach Ziel Y über Nachbar Z:
D (Y,Z)
X
Entfernung von X zu
Y, mit Z als Next-Hop
c(X,Z) + min {D (Y,w)}
Z
w
=
=

## Slide 31: Beispiel: Distanz-Tabelle
A
E
D
C
B
7
8
1
2
1
2
D ()
A
B
C
D
A
1
7
6
4
B
14
8
9
11
D
5
5
4
2
E
Kosten zum Ziel über
Ziel
D (C,D)
E
c(E,D) + min {D (C,w)}
D
w
=
=
2+2 = 4
D (A,D)
E
c(E,D) + min {D (A,w)}
D
w
=
=
2+3 = 5
D (A,B)
E
c(E,B) + min {D (A,w)}
B
w
=
=
8+6 = 14
Schleife!
Schleife!

## Slide 32: Distance Vector Routing: Überblick
Iterativ, asynchron: Lokale Iteration hervorgerufen durch:
Änderung lokaler Leitungskosten
Nachricht von Nachbarknoten: Änderung bei günstigsten Pfaden
Verteilt:
Ein Knoten benachrichtigt seine Nachbarn nur wenn sein kostengünstigster Pfad zu einem Ziel ändern
  Nachbarn verbreiten Information wiederum, wenn sich dadurch ihr kostengünstigster Pfad ändert
wait for (change in local link cost of msg from neighbor)
recompute distance table
if least cost path to any dest has changed, notify neighbors
Pro Knoten:

## Slide 33: Distance Vector Algorithmus (1):
1 Initialization:
2 for all adjacent nodes v:
3 /* the * operator means "for all rows" */
4
5 for all destinations, y
6 send to each neighbor /* w over all X's neighbors */
Auf jedem Knoten X:

## Slide 34: Distance Vector Algorithmus (2):
8 loop
9 wait (until I see a link cost change to neighbor
10 or until I receive update from neighbor V)
11
12 if ( changes by d)
13 /* change cost to all dest's via neighbor v by d */
14 /* note: d could be positive or negative */
15 for all destinations y:
16
17 else if (update received from V wrt. destination Y)
18 /* shortest path from V to some Y has changed */
19 /* V has sent a new value for its */
20 /* call this received new value is NewVal */
21 for the single destination y:
22
23 if we have a new for any destination Y
24 send new value of to all neighbors
25
26 forever

## Slide 35: Distance Vector: Beispiel (1)
D (Y,Z)
X
c(X,Z) + min {D (Y,w)}
w
=
=
7+1 = 8
Z
D (Z,Y)
X
c(X,Y) + min {D (Z,w)}
w
=
=
2+1 = 3
Y

## Slide 36: Distance Vector: Beispiel (2)

## Slide 37: Distance Vector: Änderung von Leitungskosten (1)
Änderung von Linkkosten:
Knoten erkennt Änderung der lokalen Leitungskosten
Update Distanz-Tabelle (Zeile 15)
Änderung der kostengünstigsten Pfade –> Nachbarn informieren (Zeile 23,24)
Algorithmus
terminiert
“Gute
Nachrichten
verbreiten
sich schnell”

## Slide 38: Distance Vector: Änderung von Leitungskosten (2)
Änderung der Linkkosten:
Schnelle Verbreitung guter Nachrichten
Langsame Verbreitung schlechter Nachrichten - “count to infinity” Problem!
Algorithmus
läuft
weiter!

## Slide 39: Distance Vector: Poisoned Reverse Verfahren
Wenn Z über Y zu X routet:
Z teilt Y mit, dass er X nicht erreichen kann. (Somit routet Y nicht über X zu Z)
Ist hier das “count to infinity” Problem vollständig gelöst ?
Algorithmus
terminiert

## Slide 40: Vergleich Link State (LS) vs. Distance Vector (DV)
Nachrichten Komplexität
LS: N Knoten, E Links, O(nE) Nachrichten
DV: Austausch nur zwischen benachbarten Knoten
  Zeit bis Konvergenz variiert
Konvergenz-Geschwindigkeit
LS: Algorithmus in O(n2), Anzahl Nachrichten in O(nE)
  Oszillation möglich
DV: Konvergenz-Zeit variiert
  Schleifen möglich
  Count-to-Infinity Problem
Robustheit: Was bei Router Fehlfunktionen?
LS:
  Knoten verbreitet falsche Leitungskosten
  Jeder Knoten berechnet eigene Tabelle
DV:
  Knoten kann falsche Pfadkosten verbreiten
  Knoten verwenden Routing-Tabellen anderer Knoten
    Schnelle Verbreitung von Fehlern

## Slide 41: Weiterführendes Lehrbuch zur Vorlesung
  James Kurose, Keith Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, Global Edition, 8. Auflage, Pearson, 2021.
41
E-Book: https://katalog.ub.uni-leipzig.de/Record/0-1771738375

## Slide 42: Selbststudium
Zum Vertiefen der Inhalte dieser Vorlesung
Leseaufgabe zum Selbststudium bis 6.2.2026:
James Kurose, Keith Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, Pearson, 2021. Chapter 5: The Network Layer: Control Plane, pp. 407-467.